## Slide 1: ΧρΗση του STM32_P-Nucleo ως κΟμβος ενος δικτΥου αισθητΗρων
Εργαστηριο μικροϋπολογιστων
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΟΪΑΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΝΑΣΤΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ
ΝΤΟΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

## Slide 2: Αντικειμενο εργασιασ
Υλοποίηση δικτύου αισθητήρων με χρήση του ζεύγους πλακετών STM32 P-Nucleo και των παρεχόμενων βιβλιοθηκών του πρωτοκόλλου επικοινωνίας IoT Zigbee

## Slide 3: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Zigbee
IEEE 802.15.4-based IOT πρωτόκολλο για δημιουργία ασύρματων δικτύων (WPAN)
3 τύποι συσκευών
  Coordinator
  Router
  End Device
2 τύποι δικτύων
  Distributed
  Centralised

## Slide 4: ZIGBEE CLUSTER LIBRARY (zcl)
Η ZCL διαχειρίζεται τα clusters
Clusters: σύνολο εντολών και attributes που καθορίζουν τη λειτουργία της συσκευής
Client-Server Model
Temperature Measurement Cluster

## Slide 5: Client-server relationship

## Slide 6: Μοντελο client-server
2 endpoints
  Nucleo-64: Network Coordinator, Temp Measurement Server
    Περιέχει το attribute και εξυπηρετεί αιτήματα ανάγνωσης από τον client
  USB Dongle: Router, Temp Measurement Client
    Κάνει αίτημα ανάγνωσης του attribute και εμφανίζει την τιμή στον υπολογιστή

## Slide 7: Zigbee hardware on stm32 p-nUCLEO
2 CPUs
  ARM M4: Application code, cluster interface
  ARM M0+: Zigbee firmware, black box
Επικοινωνία μέσω IPCC peripheral

## Slide 8: Φορτωση κωδικα
Στην πλακέτα Nucleo-64 γίνεται μέσω ενσωματωμένου ST-Link Debugger
Το USB Dongle δε διαθέτει debugger
  Ενεργοποίηση DFU (Device Firmware Upgrade) μέσω του SW2 (switch)
  Ανίχνευση συσκευής και φόρτωση εκτελέσιμου με το πρόγραμμα STM32Cube Programmer
  Επαναφορά του SW2 σε normal mode
Ξεχωριστή φόρτωση του firmware του M0+ για συμβατότητα με Zigbee

## Slide 9: Code generator
Αυτόματη παραγωγή κώδικα
Προσδιορισμός χρησιμοποιούμενων βιβλιοθηκών και περιφερειακών
Ορισμός συνδεσμολογίας των PINs
Διάκριση χωρίων αυτόματου κώδικα και κώδικα χρήστη

## Slide 10: Μετρησεισ θερμοκρασιασ με adc
Χρήση ADC μέσω HAL (Hardware Abstraction Layer) drivers
  API για αλληλεπίδραση με το hardware
Ορισμός παραμέτρων ADC μέσω HAL_ADC_Init ()
Εκκίνηση μετατροπών μέσω HAL_ADC_Start_IT() με interrupt στην ολοκλήρωση της καθεμίας (έναντι polling και DMA)
Ορισμός Interrupt Callback HAL_ADC_ConvCpltCallback()
Ανάκτηση μετρούμενης τιμής με κλήση της HAL_ADC_GetValue()

## Slide 11: Sequencer
Utility που προσομοιάζει το while loop
Δεν είναι λειτουργικό σύστημα, αλλά προσομοιάζει τη λειτουργία του δρομολογητή
Ο χρήστης ορίζει tasks για execution

## Slide 12: SEQUENCER

## Slide 13: Υλοποιηση ΔΙΚΤΥΟΥ client-server και μεταφορα δεδομενων
APP_ZIGBEE_ConfigEndpoints(): Προσδιορισμός και δημιουργία του endpoint (ZbZclAddEndpoint()) και των χρησιμοποιούμενων clusters (ZbZclClusterEndpointRegister())
APP_ZIGBEE_NwkForm(): Προσδιορισμός των παραμέτρων του δικτύου και αποστολή στον Μ0+
  Form (server) ή Join (client)
ZbZclAttrIntegerWrite(): Εγγραφή της μετρούμενης τιμής θερμοκρασίας στο attribute από τον server
ZbZclReadReq(): Αίτημα ανάγνωσης του attribute από τον client. Επιστροφή τιμής σε παράμετρο ενός callback function

## Slide 14: Βιβλιογραφια
https://www.st.com/resource/en/application_note/an5506-getting-started-with-zigbee-on-stm32wb-series-stmicroelectronics.pdf
https://www.st.com/resource/en/application_note/an5498-how-to-use-zigbee-clusters-templates-on-stm32wb-series-stmicroelectronics.pdf
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2977-stm32wb-series-zigbee-cluster-library-api-stmicroelectronics.pdf
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1725-description-of-stm32f4-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2435-bluetooth-low-energy-and-802154-nucleo-pack-based-on-stm32wb-series-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
https://community.st.com/t5/stm32-mcus-wireless/understanding-stm32-sequencer-simple-scheduler/td-p/199833?attachment-id=6746

## Slide 15: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!